## Slide 2: ویژگیهای فیزیکی مواد غذایی دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر مدرس الهه اربیدار
Physical Properties of food Products
فصل دوم: خواص فیزیکی

## Slide 3
مشخصه شکل و اندازه (قطر بزرگ، متوسط، کوچک)
1
طویل ترین بعد بر روی بزرگترین سطح تصویر
کوتاه ترین بعد بر روی بزرگترین سطح تصویر و بالعکس
قطر متوسط (عرض)
Intermediate Diameter (Width)
قطر فرعی (ضخامت)
Minor Diameter (Thickness)
قطر اصلی (طول)
Major Diameter (Longitude)
کوتاه ترین بعد بر روی کوچکترین سطح تصویر
بذر
میوه

## Slide 4
روش های اندازه گیری اقطار محصول
2
استفاده از کولیس و ریزسنج
کولیس (Caliper) برای میوه ها و بذرها
ریزسنج (Micrometer) برای مواد سخت مانند دانه ها و بذرها

## Slide 5
3
استفاده از سطوح تصویر (ماشین بینایی)
روش های اندازه گیری اقطار محصول
Camera
Light Box

## Slide 6
4
مشخصه شکل و اندازه (قطر میانه حسابی، قطر میانه هندسی، قطر معادل)
قطر میانه حسابی
(Arithmetic Mean Diameter)
قطر میانه هندسی
(Geometric Mean Diameter)
قطر معادل
(Equivalent Diameter)

## Slide 7
5
مشخصه شکل و اندازه (کرویت (Sphericity))

## Slide 8
6
روش محاسبه کرویت
) = کرویت
حجم بیضوی سه محوری با اقطار معادل جسم مفروض
حجم کره محاط بر جسم مفروض
1/3(

## Slide 9
8
مشخصه حجم
تعیین حجم دانه های ریز و حبوبات با لوله شیشه ای مدرج (Burette)
سیال: الکل، تولوئن، تتراکلرین

## Slide 10
9
مشخصه حجم
تعیین حجم دانه های ریز و حبوبات با چگالی سنج (Pycnometer)
سیال: الکل، تولوئن، تتراکلرین
VS: حجم جامد (cm3) Wpf: جرم چگالی سنج پر از سیال (gr)
Wp:جرم چگالی سنج خالی (gr) Wps: جرم چگالی سنج حاوی ذرات جامد (بدون سیال) (gr)
Wpfs: جرم چگالی سنج حاوی جامد و پرشده با سیال (gr) ρf: چگالی سیال (gr/cm3 )

## Slide 11
10
منبع خطا در روش لوله مدرج و چگالی سنج
استفاده از سیال با کشش سطحی پایین (الکل، تولوئن، تتراکلرین)
راه حل
چسبیدن یا جذب حباب های هوا به ذرات جامد
وارد کردن ضربه آهسته به لوله مدرج و چگالی سنج پس از ریختن مواد جامد

## Slide 12
11
مشخصه حجم
تعیین حجم میوه ها و سبزیجات با روش جابجایی آب
Wbws: جرم ظرف، آب و جسم جامد (gr)
Wbw: جرم ظرف و آب (gr)
ρw: چگالی آب (gr/cm3 )
اگر جسم جامد سنگین تر از آب باشد، آن را باید با یک نخ معلق نگهداشت.
اگر جسم سبک تر از آب باشد، آن را باید با یک میله نازک زیر سطح آب قرار داد.

## Slide 13
12
مشخصه حجم
تعیین حجم محصولات با چگالی سنج هوا مقایسه ای (Air-Comparison Pycnometer)
VS: حجم مواد جامد (cm3)
V1: حجم داخلی محفظه 1 (cm3)
V2: حجم داخلی محفظه 2 (cm3)
P1: فشار در محفظه 1 در حالت پر شده از هوا توسط کمپرسور (Pa)
P2: فشار تعادلی در حالت باز بودن سوپاپ 2 و بسته بودن سایر سوپاپ ها (Pa)

## Slide 14
13
تعیین حجم محصولات با چگالی سنج هوا مقایسه ای
اثبات:
قانون گازهای ایده آل
P: فشار مطلق درون ظرف
Va: حجم هوای درون ظرف
M: جرم هوای درون ظرف
T: دمای مطلق
n: وزن مولکولی هوا
هنگام باز شدن سوپاپ 2
M: جرم هوادر ظرف 1 پس از پرشدن از هوا
M1: جرم هوادر ظرف 1 پس از تعادل فشار
M2: جرم هوادر ظرف 2 پس از تعادل فشار

## Slide 15
14
منابع خطا در روش چگالی سنج هوا مقایسه ای
کالیبره کردن چگالی سنج با محاسبه حجم اجسام با حجم معین و یافتن معادله رگرسیون خطی
راه حل
گازها دقیقاً از قانون گازهای ایده آل پیروی نمی کنند.
تعادل فشار در ظرف های 1 و 2 ایزوترمال نیست.
حجم لوله ها در محاسبات در نظر گرفته نشده است.
در اندازه گیری فشار محفظه ها امکان خطا وجود دارد.

## Slide 16
15
مشخصه حجم
تعیین حجم محصولات با استفاده از روش شباهت به اجسام هندسی

## Slide 17
17
مشخصه حجم
تعیین حجم میوه ها با فناوری ماشین بینایی (Machine Vision Technology)
مساحت هر قطاع
حجم هر قطاع
حجم کل میوه

## Slide 18
18
مشخصه مساحت سطح (Surface Area)
تعیین مساحت سطح میوه ها، محصولات درشت و بذرها به روش پوست کندن و پوشش دادن
پوست به وسیله چاقو به دقت جدا می شود و قطعات پوست را روی کاغذ می گذارند تا اثر خود را بر روی آن به جا بگذارد.
محصول را با مایعی مانند سیلیکون لاستیکی می پوشانند. پس از خشک شدن پوشش، مساحت سطح را با برداشتن پوشش نازک روی سطح و اندازه گیری آن تعیین می کنند.
جرم معینی از بذر (حدود 500 گرم) را با 1200 تا 2000 گرم از ترکیب لاک و ماسه (پودر آهن)، مخلوط می نمایند. سپس مخلوط را پس از گذراندن از الک، وزن می کنند. مساحت سطح ماده با تعیین افزایش وزن به ازای واحد سطح برای سیلندرها یا کره هایی پلاستیکی با ابعاد مشخص که همانند بذر مراحل آغشته شدن را گذرانده اند، بدست می آید.
میوه ها
و
سبزیجات
محصولاتی که امکان پوست کندن وجود ندارد
بذرها

## Slide 19
19
مشخصه مساحت سطح (Surface Area)
تعیین مساحت سطح محصولات با استفاده از روش شباهت به اجسام هندسی

## Slide 20
21
مشخصه مساحت سطح (Surface Area)
تعیین مساحت سطح محصولات به کمک مساحت تصویر شده (Projected Area)
مساحت تصویر شده میانگین
مساحت سطح

## Slide 21
24
مشخصه چگالی (Density)
ρt: چگالی واقعی جسم (gr/cm3)
m: جرم جسم (gr)
V: حجم جسم (cm3)
چگالی واقعی
True Density
ρb: چگالی حجمی جسم (gr/cm3)
m: جرم جسم (gr)
V: حجم ظرف پر شده توسط جسم (cm3)
چگالی حجمی
Bulk Density
ρd: چگالی ماده خشک جسم (gr/cm3)
ρt: چگالی واقعی جسم (gr/cm3)
ρWater: چگالی آب جرمی (1 gr/cm3)
M: درصد رطوبت جسم
چگالی ماده خشک جسم
Dry Matter Density

## Slide 22
27
مشخصه تخلخل (Porosity)
تخلخل عبارتست از درصد فضای خالی موجود بین ذرات در ظرف حاوی ذرات جامد.
محاسبه تخلخل با روش پیکنومتر هوا مقایسه ای
محاسبه تخلخل با استفاده از چگالی های واقعی و حجمی
ε: تخلخل
V1: حجم مواد جامد در محفظه 2 (cm3)
V2: حجم داخلی محفظه 2 (cm3)
P1: فشار در محفظه 1 در حالت پر شده از هوا توسط کمپرسور (Pa)
P2: فشار تعادلی در حالت باز بودن سوپاپ 2 و بسته بودن سایر سوپاپ ها (Pa)

## Slide 23
Thank You !