## Slide 1: تعیین غلظت گونه در محیط های پیچیده برای تعیین غلظت گونه در محیط های پیچیده از روش کالیبراسیون با افزایش استاندارد استفاده می شود که می توانیم از روش افزایش یک استانداردی یا روش افزایش چند استانداردی استفاده کنیم روش افزایش یک استاندارد در این روش ابتدا حجم مشخصی از نمونه مجهول برداشته و آن را به حجم معینی می‌رسانیم و جذب آن را اندازه گیری می کنیم و مقادیر جذب را در رابطه بیر- لامبرت قرار می دهیم که در این رابطه غلظت نمونه مجهول است در مرحله بعد به همان اندازه از حجم نمونه مجهول برداشته و مقدار مشخصی از استاندارد اضافه می کند و در نهایت آن را به همان حجم نهایی مرحله اول می رسانیم سپس جذب آن را اندازه گیری می کنیم آنگاه با استفاده از روابط زیر غلظت مجهول را محاسبه می کنیم. در این روابط طول سل ضریب جذب مولی استاندارد و محلول مجهول و غلظت استاندارد معلوم است و تنها غلظت مجهول نامشخص است 0 حجم نهایی محلول ، حجم محلول مجهول و حجم محلول استاندارد است. Ax = At = bCx جذب محلول مجهول bCs 𝜺+ Ax+s = At = Ax + As = bCx جذب مخلوط استاندارد و مجهول

## Slide 2: روش افزایش چند استانداردی در این روش ابتدا مقادیر یکسان از نمونه برمی‌داریم و در چند ظرف می ریزیم به جز ظرف یک به بقیه ظرف ها مقادیر متفاوتی از استاندارد اضافه می کنیم سپس همه محلول ها را به حجم معینی می رسانیم و مقدار جذب همه محلول ها را اندازه گیری می کنیم آنگاه نمودار جذب را نسبت به غلظت استاندارد رسم کرده اگر این نمودار را برون یابی کنیم در نقطه ای که نمودار به محور غلظت برخورد می کند عدد آن برابر غلظت نمونه مجهول است

## Slide 3: کاربرد های کیفی طیف سنجی فرابنفش -مرئی طیف سنجی فرابنفش - مرئی برای کارهای کیفی هم قابل استفاده است اگرچه یک روش قدرتمند نیست. برای شناسایی در این روش از شکل طیف و به خصوص از λ آن استفاده می شودزیرا مر ماده یک λ مخوص به خود دارد. البته برای شناسایی دقیق تر باید از تکنیک های مکمل استفاده کنیم

## Slide 4: نقطه هم جذبی اگر در یک مخلوط اجزای Z , Y , X وجود داشته باشد که بتوانند به یکدیگر تبدیل شوند و هر سه گونه جاذب تابش باشند در این صورت طول موجی وجود دارد که طیف جذبی گونه‌ها در آن طول موج با یکدیگر تداخل دارند . این نقطه همان نقطه هم جذبی است . به عبارت دیگر به طول موجی در آن طول موج هر سه گونه X ,Y , Z دارای ضریب جذب مولی یکسان می باشند را نقطه هم جذبی می‌گویند از نقطه هم جذبی برای اندازه گیری غلظت کلی یک ماده که دارای فرم های مختلفی است استفاده می شود

## Slide 5: کاربردهای تکنیک طیف سنجی فرابنفش مرئی تکنیک طیف سنجی فرابنفش -مرئی جز تکنیک های پرکاربرد است و امروزه از آن برای اندازه گیری یون های آهن ،کبالت، نیکل، مس، روی، نقره ،کادمیوم و سرب پس از تشکیل کمپلکس آنها استفاده می شود. همچنین از این روش برای شناسایی مواد آلی مانند و لیکوپن در سبزیجات استفاده می شود ضمناً از این تکنیک برای اندازه گیری رنگدانه ها در فیبر های نساجی استفاده می شود تهیه کننده : اسداله جعفرآبادی